| LASER | FLUOROCHROME | DICHROIC FILTERS | DETECTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Blue (488nm) | Side Scatter | Blank; 488/10 | C |
|  | FITC, AF488, GFP,CFSE, BB515 | 505; 530/30 | B |
|  | PerCp-Cy5.5 PerCp-Fluor710 | 685; 695/40 | A |
| Violet (405nm) | Pacific Blue, AF405, Live/dead violet, eFluor 450, BV421 | Blank: 450/50 | F |
|  | AmCyan,aqua marina, AF430 V500 | 505; 525/50 | E |
|  | Qdot 605, BV 605 | 595: 605/20 | D |
|  | Qdot 655, eF650, BV650 | 635; 655/20 | C |
|  | BV711 | 690; 740/35 | B |
|  | BV786 | 750; 780/60 | A |
| UV (355nm) | BV395 | Blank: 379/28 | C |
|  | DAPI, Hoechst, Live/Dead blue BUV496 | 410; 450/50 450/50 515/30 | B |
|  | Qdot 800, efluor 700NC | 735; 780/60 635; 685/40 | A |
| Red (633) | APC, AF-633, AF647 TOPRO-3 | Blank; 660/20 | C |
|  | AF-700 | 690; 710/50 | B |
|  | APC-Cy7, AF750, APC-AF 750, APC-H7, APC-eF780 | 735: 780/60 | A |
| Yellow/green (561nm) | PE, TRIC | Blank; 582/15 | D |
|  | PE-TexasRed, RFP PE-AF610, PE-CF-594, AF568, | 600; 610/20 | C |
|  | PE-Cy5.5 | 685; 710/50 | B |
|  | PE-Cy7 | 750; 780/60 | A |

LSR II configuration (Translational Technology Core Laboratory)

New Configuration (09/05/2015)